## Slide 1: 第一章 信息论与编码理论概述
李丽香
北京邮电大学网络空间安全学院
《信息论与编码》课程

## Slide 2: 本章授课内容
课程概述
信息论与编码的发展历史
数字通信系统的组成及各种信道
编译码涉及的一些基本概念

## Slide 3: 本章授课内容
课程概述
信息论与编码的发展历史
数字通信系统的组成及各种信道
编译码涉及的一些基本概念

## Slide 4: 课程背景—通信及相关安全技术的飞速发展
1G
2G
3G
4G
6G
打电话
模拟语音
打电话、发短信
低速数据业务
数字语音
发短信、互联网
高速数据业务
移动宽带
短信、互联网
看电影
移动互联网
短信、互联网
超高清视频、智能家居
物联网
5G
正在研发
？
1980s
1990s
2000s
2010s
2020s
1940s
模拟技术
频分多址技术
编码理论
信息论
码分多址
Turbo码
时分多址
卷积码
极化码
LDPC码
正交频分复用
Turbo码

## Slide 5: 课程内容—课程QQ群 926571811
法拉第(1791-1861)
法拉第(1791-1861)
法拉第(1791-1861)
法拉第(1791-1861)
法拉第(1791-1861)
法拉第(1791-1861)
法拉第(1791-1861)
知识体系
信息论基础
经典信道纠错码
新型信道纠错码
移动通信编码标准规范
分组码
循环码
{
卷积码Turbo码Polar码
{
{
发展历史
基本概念信源编码
{
二维码
纠删码
注：此外，还有围绕本领域研究热点安排专家讲座，以更深地了解科学前沿和热点技术
基于信息论与编码理论的安全技术

## Slide 6: 课程目标
课程目标1：掌握信息论与编码理论的基本概念及所涉及的通信系统的基础知识，掌握几种经典的信源编码和信道编码的编码与译码原理，能够通过计算机仿真程序实现这些经典的信源编码和信道编码的编码与译码系统，将学生在大一、大二所学抽象的高等数学、概率论、线性代数、信息通信概论等基础理论知识应用于实际技术领域，加深学生对基础课程的掌握理解和学以致用，培养解决通信网络中的信道检错纠错问题的能力，为培养学生的系统实践能力奠定基础；
课程目标2：调研和分析新型编码技术的技术背景及其在安全泛在网络领域的应用场景，例如，纠删码、二维码、基于信息论与编码理论的安全技术等，明确其研究目标，根据研究目标，获取所需要的实验数据，确定合适的技术路线和解决方案，使学生了解编码领域前沿科技的最新进展，向学生普及该技术领域的创新思想，从而培养学生探索设计编译码新思想、新方法、新算法或新方案的能力；
课程目标3：了解现行高速移动通信系统中编码标准、规范的制定过程及其相关工程背景知识，理解并且掌握相关标准、规范的内容，例如，GSM系统中的卷积码、WCDMA系统中的Turbo码、5G系统中的极化码等，培养针对现代高速移动通信行业中信道编码标准规范的分析与设计能力。

## Slide 7: 本章授课内容
课程概述
信息论与编码的发展历史
数字通信系统的组成及各种信道
编译码涉及的一些基本概念

## Slide 8: 把统计学引入物理学领域
17-18世纪，(美)吉布斯(Josiah Willard Gibbs)和奥地利物理学家玻尔兹曼(Ludwig Edward Boltzmann)首先把统计学引入物理学领域，使得物理学开始考虑客观世界中存在的不确定性和偶然性。这种研究方法为信息论的创立提供了方法论。
熵表示分子运动的混乱程度。玻尔兹曼把熵和信息联系起来，提出“熵是一个系统失去‘信息’的度量”。
他们将偶然性、熵函数引入物理学，为信息论的产生提供了理论前提。
吉布斯(1839-1903)
玻尔兹曼(1844-1906)
爱因斯坦称吉布斯为“美国历史上最杰出的英才”。

## Slide 9: 电磁和电子学促进电信系统的发明
1820-1830，(英)迈克尔·法拉第(Michael Faraday)发现了电磁感应规律。
1832-1835，塞缪尔·摩尔斯(Samuel Finley Breese Morse)建立人类第一套电报系统。摩尔斯电码的组成是由点dot（.）划dash（-）这两种符号所组成的。
1876，(苏格兰)亚历山大·格拉汉姆·贝尔(Alexander Graham Bell)发明了电话系统。
法拉第(1791-1861)
摩尔斯(1791-1872)
法拉第(1791-1861)
法拉第(1791-1861)
法拉第(1791-1861)
法拉第(1791-1861)
法拉第(1791-1861)
法拉第(1791-1861)
法拉第(1791-1861)
贝尔(1847-1922)

## Slide 10: 电磁和电子学促进电信系统的发明
1864，(英)詹姆斯·克拉克·麦克斯韦(James Clerk Maxwell)预言了电磁波的存在。1888，(德)海因里希·鲁道夫·赫兹(Heinrich Rudolf Hertz)用实验证明了电磁波的存在。
1894-1896，(英)伽利尔摩·马可尼(Guglielmo Marconi)和(俄罗斯)亚历山大·斯捷潘诺维奇·波波夫(Alexander Stepanovich Popov)发明了无线电通信系统。
1904，(英)约翰·安布罗斯·弗莱明 (John Ambrose Fleming)发明了电子二极管。1907，(美)德·福雷斯特(Lee De Forest)发明了电子三级管。
麦克斯韦
(1831-1879)
赫兹
(1857-1894)
马可尼
(1874-1937)
波波夫
(1859-1906)
弗莱明
(1849-1945)
福雷斯特
(1873-1961)

## Slide 11: 电磁和电子学促进电信系统的发明
1925-1927，(英)约翰·洛吉·贝尔德(J.L.Baird)研制电视系统。
1931，在英国多佛与法国加莱之间建起世界上第一条微波通信电路。
1935年，(苏格兰)罗伯特·沃特森·瓦特(Robert Watson-Watt)发明第一台雷达。
贝尔德(1888-1946)
瓦特(1892-1973)

## Slide 12: 讨论通信的可靠性和有效性
1922，卡松(J.R.Carson)提出边带理论，指出信号在调制(编码)和传输过程中与频谱密度的关系。
1922，(美)拉尔夫·哈特利(Ralph Hartley)发表《信息传输》，区分了信息和消息。1928，他提出将消息考虑为代码或单语的系列，用对数来度量信息的概念。他的工作给了仙农很大的启发。
1924，(美)哈利·奈奎斯特(Harry Nyquist)提出电信号的传输速率与信号频率带宽之间存在比率关系。
奈奎斯特
(1889-1976)

## Slide 13: 讨论通信的可靠性和有效性
1936，(美)埃德温·霍华德·阿姆斯特朗(Edwin Howard Armstrong)提出增加信号带宽可以增强抑制噪声干扰的能力，给出了调频方式。
1936，荷马·达德利(Homer W. Dudley，1896-1987)发明了带通声码器，指出通信所需带宽至少同待传送消息的带宽应该一样。声码器是最早的语言数据压缩系统。
阿姆斯特朗(1890-1954)

## Slide 14: 维纳的工作有力地推动了信息论的创立
(美)诺伯特·维纳(Norbert Wiener)在研究防空火炮的控制系统和人体神经系统时，把随机过程和数理统计的观点引入通信和控制系统，揭示了信息传输和处理过程的本质，奠定了信息论的理论基础，并为信息论的应用开辟了广阔的前景。
他把消息视为可测事件的时间序列，把通信视为统计问题，在数学上把消息作为平稳随机过程及其变换来研究。
他阐明了信息定量化的原则和方法，用熵定义了连续信号的信息量，提出度量信息量的香农-维纳公式。
他提出在干扰作用下的信息最佳滤波理论，成为信息论的一个重要分支方向。
维纳(1894-1964)

## Slide 15: 香农创立了信息论
1948，克劳德·艾尔伍德·香农(Claude Elwood Shannon)发表《A mathematical theory of communication》。
1949，香农发表《Communication in the presence of noise》。
他用概率论和数理统计的方法讨论了通信的基本问题，得出如下结论：1）阐明通信系统传递的对象就是信息，并对信息进行定量描述，提出信息熵的概念；2）指出通信系统的中心问题就是噪声下如何有效而可靠地传递信息，以及实现这个目标的方法之一就是编码；3）给出无失真信源编码定理和有噪条件下的信道编码定理，后来发展为信息率失真理论，是信源编码的核心。
这两篇论文奠定了信息论的基础，而香农也因此被公认为信息论的创始人。
香农(1916-2001)

## Slide 16: 汉明码
1950，(美)理查德·卫斯里·汉明(Richard Wesley Hamming)提出一种重要的线性分组码——汉明码。此后，人们把代数方法引入到纠错码的研究中，形成了代数编码理论。
汉明码的编码方法：在发送端，将输入数据每4bits分为一组，计算这些信息比特的线性组合，得到3个校验比特，之后将得到的7bits送入计算机；在接收端，按照一定的规则读取这些码字，采用一定的算法，不仅能够检测到是否有错误发生，而且能找到发生单个比特错误的位置。
缺点：编码效率较低，每4bits编码就需要3bits冗余校验信息；每个码组中只能纠正1bit的错误。
汉明(1915-1998)

## Slide 17: 汉明的科研事迹(课堂思政)
汉明“喜欢用非常规的方式去做非常规的事情”
汉明别出心裁地把代数结构嵌入到信源序列并把伽罗华域的数学理论用于构造信道纠错码。
此外，汉明的窗函数也成为了数字滤波技术教科书中的经典。
1968年，汉明因在数值方法、自动编码系统、错码检测和纠错码发明等成就获得了图灵奖。
每一个科学发现都反映着敢于质疑权威、勇于追求真理的创新精神
为实现中华民族伟大复兴，要坚持把社会主义核心价值观与课程知识相统一，历史、辩证、唯物地研究问题。

## Slide 18: 编码理论的发展历史
自从汉明码开始，各种信道编码获得了长足的发展，如
格雷码，Reed-Muller码，循环码，Reed-Solomon码，BCH码
卷积码，Turbo码，LDPC码，Polar码
级联码，网格编码调制，代数几何码
编织卷积码，纠删码，空时码
网络编码，量子纠错码，二维码
基于信息论与编码理论的安全技术
汉明(1915-1998)

## Slide 19: 本章授课内容
课程概述
信息论与编码的发展历史
数字通信系统的组成及各种信道
编译码涉及的一些基本概念

## Slide 20: 编码机制
编码：信息从一种形式或格式转换为另一种形式的过程。
编码机制：用预先规定的方法将文字、数字或其它对象编成数码，或将信息、数据转换成规定的电脉冲信号。

## Slide 21: 信源编码
目的：提高通信的有效性，即以更少的符号来表示原始消息
设计机制：根据消息符号序列的统计特性来设计各种方法，把消息序列变换为较短的码字序列，同时又能保证无失真地恢复原来的消息序列
简而言之，就是通过减少消息符号序列中的冗余度，提高平均信息量
信源编码就是通常所说的数据压缩

## Slide 22: 随机错误
随机错误：接收序列中的传输错误是随机出现的。
随机错误信道：这样的信道称为随机错误信道。
常见于无记忆信道中，因为噪声随机独立地影响每个传输信号。
深空通信和卫星通信信道都是典型的随机错误信道。

## Slide 23: 突发错误
由于噪声和干扰或读写头接触不良所引起的错误，往往不是随机错误，而是成群成串出现的错误。
突发错误：不同状态特性下，错误出现的概率不一样，这种错误为突发错误。
突发错误的例子：无线通信(由多径传输引起的信号衰落造成的错误)，有线和电缆传输(开关脉冲和串话的影响)，磁带记录(涂层缺损和灰尘引起的带脱落)。
突发错误信道：由于信道状态特性变化较大，进而有突发错误信道的概念。这种产生比较密集错误的信道称为突发错误信道或者有记忆信道。
突发错误常出现在有记忆信道中，此时噪声对各次传输的影响是彼此相关的。

## Slide 24: 纠错码
目的：检测和纠正由于非人为(自然)因素引起的传输错误。
即提高通信的可靠性
纠错编码主要用于实现信道纠错，又叫做信道编码或者差错控制编码。
设计机制：通过对消息符号序列加入冗余信息，使得接收方收到信号后，可以通过这些冗余信息进行检错和纠错
本课程主要讲述各种纠错码

## Slide 25: 纠错码的分类
纠随机错误码：为纠正随机错误而设计的码称为纠随机错误码。
纠突发错误码：为纠正突发错误而设计的码称为纠突发错误码。

## Slide 26: 数字通信系统模型
信 源
信 宿
信 源 编 码 器
信 道 编 码 器
调 制 器
（或 写 入 单 元）
信 道
（或 存 储 媒 质）
解 调 器
（或 读 出 单 元）
信 源 译 码 器
信 道 译 码 器
噪 声
U
V
X
Y
x(t)
y(t)
n(t)
信 道
信道传输和存储有共同之处，两者都是将数据从信源传送到目的地。
所有的数字通信系统，如雷达、遥控遥测、数字存储系统、计算机等，都可以归结为下图所示的模型：
图1 数字通信(存储)系统模型

## Slide 27: 数字通信系统的简化模型
法拉第(1791-1861)
法拉第(1791-1861)
法拉第(1791-1861)
法拉第(1791-1861)
法拉第(1791-1861)
法拉第(1791-1861)
法拉第(1791-1861)
等 效
离 散 信 源
编 码 器
编 码 信 道
噪 声 源
信 宿
译 码 器
U
V
X
Y
图2 简化的数字通信系统模型
编码理论关注的是信道编码器和信道译码器。为集中考虑信道编码与译码，将图1的模型简化为：
{
{
{
离散信源：即图1中的信源和信源编码器
编码信道：调制器、实际信道和解调器
信宿：信源译码器和用户

## Slide 28: 信道模型
信 道
X
Y
P(Y/X)
图3 信道模型
设计通信系统的关键问题之一：如何解决可靠性和有效性(快速性)这对矛盾？
条件概率 P(Y/X) ，也叫做似然函数
{
{

## Slide 29: 无记忆信道和有记忆信道
无记忆信道：如果在给定时间间隔上，检测器的输出只与在该时间间隔上传送的信号有关，而与任何前面时间的传送的信号无关，称此信道为无记忆信道。该信道可以用如下公式表示：
有记忆信道：一种M元输入、Q元输出的信道模型。该信道可以用如下公式表示：

## Slide 30: 离散无记忆(DMC)信道
是一种M元输入、Q元输出的信道模型。
条件概率P(Y/X)是描述该信道的最好方式，也叫做转移概率，其中X表示调制器输入符号，Y表示解调器输出符号，P(Y/X)表示发送为X接收为Y的概率。
0
1
0
1
Q-1
P(0,0)
P(0,1)
P(1,Q-1)
图4 二元输入Q元输出的离散无记忆信道模型

## Slide 31: 二元对称(BSC)信道
0
0
1
1
p
p
1-p
1-p
图5 二元对称信道模型
P(0/0)=P(1/1)=1-p
P(0/1)=P(1/0)=p
0≤p≤1
信道矩阵：一个信道也可由它的转移概率组成的矩阵来表示。

## Slide 32: 信道矩阵
一般离散单符号信道的信道矩阵为：

## Slide 33: 加性高斯白噪声(AWGN)信道
加性噪声：叠加在信号上的一种噪声。
白噪声：噪声的功率谱密度在所有的频率上均为一常数。
高斯白噪声：白噪声取值的概率分布服从高斯分布，其自相关系数为无延时的冲击函数。
x(t)
+
y(t)
n(t)
n(t) ~ 高斯白噪声
图6 AWGN信道模型

## Slide 34: 本章授课内容
课程概述
信息论与编码的发展历史
数字通信系统的组成及各种信道
编译码涉及的一些基本概念

## Slide 35: 信息传输率
符号传输率：为1/T，每T秒传输一个编码符号，即单位时间内传输的符号个数。
码速率：编码后的数据流中有用部分的比例，对于(n,k)线性分组码，码速率为R=k/n，即k个信息比特对应于传送n个符号。
信息传输率(数据率)：在编码系统中，若码速率是R=k/n，则信息传输率(数据率)为R/T(bit/s)。

## Slide 36: 信道带宽
除了噪声的作用造成信号改变外，所有的通信系统都会因为带宽有限而造成信号失真。
最小信道带宽：为基本保证信号不因带宽原因而失真，粗略估计等于W=1/(2T)(Hz)。
未编码系统：数据率1/T=2W，受到带宽影响。
二元编码系统：数据率R/T=2RW。同未编码系统相比，若要保持数据率不变，则要求带宽扩展1/R倍。

## Slide 37: AWGN信道的分组编码系统
信 宿
编 码 器
调 制 器
AWGN 信 道
匹 配 滤 波 器
译 码 器
Q 级 量 化 器
Um=Hm
V
Xm
Y
xm(t)
y(t)
数 字 源
离 散 无 记 忆 信 道
图7 AWGN信道的分组编码系统模型
K ~ 分组长度
Hm ~ 第m个消息
译码器的条件错误概率：已知接收序列Y时
简记为
译码器的错误概率：

## Slide 38: 最佳译码规则和最大后验概率译码
最佳译码规则：能够使译码错误概率P(E)达到最小的译码规则
由于接收序列Y是译码前产生的，所以P(Y)与译码规则无关
最佳译码规则必须对所有Y，使得 最小，即
最大。
最大后验概率译码：对于每个输入Y，如果译码器能在码字集合中选择一个码字，作为发送码字的估值，并且使P(X/Y)最大，则这种译码规则一定能使译码器输出的错误概率最小。

## Slide 39: 似然函数
对于给定的Y，可选择能使公式(1)右边最大的向量作为X的估计值。
如果所有码字都是等可能的，即P(X)是常数，那么公式(1)左边最大，就推导出P(Y/X)最大。
P(Y/X)：叫做似然函数、信道转移概率。
Bayes公式：
公式(1)

## Slide 40: 最大似然译码
定义：若能在码字集合选择合适的码字X，使得P(Y/X)最大，则这种译码规则被称为最大似然译码。
对数似然函数：由于lnx与x是单调关系，故有lnP(Y/X)。
对于离散无记忆信道，由于 ，所以
MLD：对应的译码器称为最大似然译码器。
MLD规则：是最为可行的一种译码规则。
对于DMC和BSC信道是一种最佳译码准则。但是在某些情况下并不是最佳的译码规则，如当发送端不是以等概率发送码字的时候。

## Slide 41: BSC信道的最大似然译码
Y为二元序列，用d(Y, X)表示Y和X之间的距离，即不同位数的个数
即想要P(Y/X)最大，则需要d(Y, X)最小
最小距离译码器：在BSC中，MLD规则变成了选择能使Y和X之间的汉明距离为最小的向量，作为码字X的估计值

## Slide 42: 教学参考书
[1] 信息论与编码.吴伯修, 归绍升, 祝宗泰, 俞槐铨编. 电子工业出版社, 1987.
[2] 信息论与最优编码. 章照止, 林须端著. 上海科学技术出版社, 1993.
[3] 信息论、编码与密码学. Ranjan Bose著. 机械工业出版社, 2004.
[4] 信息论与编码理论. Robert J. Mcelece著. 电子工业出版社, 2004.
[5] 信息论与编码理论.王育民,李晖,梁传甲编著.高等教育出版社,2005.
[6] 信息论与编码理论(第二版).陈鲁生,沈世镒编.科学出版社,2010.
[7] 信息论与信源编码理论.刘建成著.北京邮电大学出版社,2010.

## Slide 43: 课后自学要求
了解香农、汉明等的信息论与编码理论的奠基人及相关研究领域的科学家代表人物的科学研究内容
阅读仙农的经典论文：A Mathematical Theory of Communication，文献信息C. E. Shannon, A Mathematical Theory of Communication, The Bell System Technical Journal, Vol. 27, pp. 379–423, 623–656, July, October, 1948.

## Slide 44: 答疑时间
请上课学生提出宝贵的问题